２．防災行政無線の運用について

１．無線通信の原則

（１）必要のない無線通信は行ってはならない。

（２）使用する用語は、簡潔で語句を区切り、かつ明瞭であること。

（３）無線通信を行う時は、自局の呼び出し名称を付してその出所を明らかにすること。

無線の呼び出し・呼応

| 呼び出し・呼応例 | 無線局運用規則での対応 |
| --- | --- |
| （１）呼び出し ①自局の呼出名称 （こうふ１１１） １回 ②から （から） １回 ③相手局呼出名称 （こうふ１３６） １回 （２）応答 ①自局の呼出名称 （こうふ１３６） １回 ②です （です） １回 ③どうぞ （どうぞ） １回 *ただし、統制局の応答の場合 ①呼出局の呼出名称 （こうふ１１１） １回 ②どうぞ （どうぞ） １回 | （１）呼び出し ①相手局呼出名称 ３回以下 ②こちらは ③自局の呼出名称 ３回以下 （２）応答 ①相手局呼出名称 ３回以下 ②こちらは ③自局の呼出名称 ３回以下 |

２．操作手順

（１）準備

バッテリーチェックボタンにより、メーターの針が緑のゾーンにあるか確認（赤の

ゾーンの場合は充電）する。また、１チャンネルで赤色に点燈しているか確認する。

（２）受信操作

電源スイッチをＯＮにして、スケルチつまみ（ＳＱ）を時計方向に回し、雑音「Ｍ

ＯＮ」ランプが消えた所にセットする。

（３）送信操作

プレストークボタンを押しながら送信する。

送信中は「ＴＸ」ランプが赤く点燈する。

（４）充電

電源コードをコンセントに接続すると、電源ランプ（緑色）充電中ランプ（赤色）

が点燈して充電する。標準充電時間は２４時間である。

（５）選択呼び出し

遠隔制御器を呼び出す場合のみ使用するもので、送信の前にハンドマイク上部のス

イッチを左か右に倒してから相手局を呼び出す。

３．簡単な使い方

（１）アンテナをつける。

バッテリーチェックは定期的にしておく。

（２）パワースイッチを入れる。

ボリュームは一応固定しておく。

ＰＯＷＥＲ／ＣＨ

１　　　　２　　　　３　　　　４

スイッチを押すと１に赤く付く

（３）マイクをとり

①　茶色の部分を押す。ＭＯＮランプが赤く付く

（雑音がないことを示す）

②　茶色の部分を押しながら

例　こちらこうふ５０（その学校の無線番号）　　無線番号５０は北新小

甲府市防災本部どうぞ

（４）５Ｗ可搬型無線機